Временные методические указания по расчету тарифов на тепловую энергию.

- Общие положения.

1.1 Настоящие временные методические указания (далее Указания) разработаны в соответствии с Законом РФ от 140495 г № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и законом РФ «Об энергосбережении» от 13 марта 1996 г.

1.2 Указания определяют единый порядок расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую предприятиями - поставщиками тепловой энергии в Чувашской Республике.

1.3 Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую предприятиями всех форм собственности, кроме муниципальной, утверждаются Республиканской энергетической комиссией Республиканская энергетическая комиссия, утверждая среднеотпускной тариф, может делегировать право разбивки тарифа для групп потребители органам местного самоуправления.

1.4 Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую муниципальными предприятиями, утверждаются Главами Администраций или Республиканской энергетической комиссией (далее регулирующий орган) на основании договора о делегировании полномочий органов местного самоуправления в части регулирования и контроля в топливно-энергетическом комплексе Чувашской Республики.

1.5 Рекомендации разработаны на основе методических указаний о порядке расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию на потребительском рынке, утвержденных Председателем ФЭК РФ 16.04.97 г., инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электрических станциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях М, 1970, Министерство энергетики электрификации СССР, Управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля и планово-производственное управление.

- Порядок изменения и введения в действие тарифов на тепловую

энергию, период регулирования.

Основанием для изменения действующих тарифов на тепловую энергию может быть

- изменение внешних экономических условий цен на топливо и материальные ресурсы, переоценка основных фондов, изменение норм амортизационных отчислений и т. д.;

- изменение или нарушение нормативных актов, действующих при установлении тарифов.

Энергоснабжающая организация представляет в регулирующий орган обосновывающие материалы за месяц до предполагаемого срока введения в действие новых тарифов.

В случае непринятия регулирующим органом решения об изменении тарифов энергоснабжающей организации направляется мотивированный отказ, основанием для

которого могут быть:

- представление не в полном объеме документов по запросу органов регулирования;

- выявление         недостоверности         представленных         фактических показателей   используемых при обосновании тарифов;

- несоблюдение энергоснабжающей организацией настоящих Указаний.

За период регулирования принимается временной интервал - календарный год, принимаемый для расчетов показателей, включаемых в предложения по установлению тарифов на тепловую энергию.

- Особенности расчета за тепловую энергию с населением.

Энергоснабжающие организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, реализуют тепловую энергию населению по тарифам утвержденным органами местного самоуправления.

Компенсация выпадающих доходов производится в соответствии с установленным законодательством.

- Обоснование тарифов на тепловую энергию.

4.1. Для обоснования тарифов на тепловую энергию (включая услуги по ее передаче) необходимо представить в регулирующий орган (Таблицы № 1-10):

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов;

- лицензию на соответствующий вид деятельности;

- техническую характеристику теплоисточников;

- расчет и структуру полезного отпуска тепловой энергии по организации;

- расчеты затрат на топливо, электрическую энергию, воду, реагенты, выполненные отдельно по каждому виду;

- калькуляцию себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- расчет источников финансирования капитальных вложений;

- расчет необходимой балансовой прибыли, применяемой при установлении тарифов на тепловую энергию.

4.2. При заполнении таблиц расчетные показатели базового периода определяются

- по   экономическим  (стоимостным)  показателям   (цены,   налоги   и  т. д.),   по фактически   достигнутым   (текущим)   показателям   периода,   предшествующего регулируемому;

- по   показателям   производственно-технологического   характера   (выработка, полезный отпуск, расход топлива и т. д.) - соответствующего периода прошлого года.

4.3. Затраты на производство тепловой энергии формируются в соответствии с «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5. 08. 92 г. № 552 с учетом изменении и дополнений.

- Формирование тарифа на тепловую энергию.

Для  составления     плановой         калькуляции     на    производство, передачу  и распределение тепловой энергии используются следующие сметы и расчеты:

- расчет выработки тепловой энергии;

- расчет удельного расхода топлива;

- расчет цены 1 тонны условного топлива, расходуемого на производство тепловой энергии;

- расчет расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии;

- расчет амортизационных отчислений;

- расчет фонда заработной платы;

- сметы затрат по обслуживанию и управлению производством (расходы по содержанию   и   эксплуатации   оборудования,    цеховые   расходы, общехозяйственные расходы);

- смета расходов по подготовке и освоению производства (пусковые расходы);

- расчет затрат на покупную энергию;

- расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- расчет полезного отпуска тепловой энергии.

Все технико-экономические показатели плана себестоимости должны быть обоснованы развернутыми балансовыми расчетами, чтобы обеспечить органическую увязку с планом производства, планом организационно-технических мероприятий, планом по труду, планом освоения новых мощностей и т. д.)

Таблица 1.

Калькуляция себестоимости производства тепловой энергии, передачи и распределения ее в сетях энергоснабжающей организации.

(тыс. руб.)

| № пп | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период (отчет) | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Топливо на технологические цели |  |  |
| 2. | Вода на технологические цели |  |  |
| 3. | Электрическая энергия на технологические цели |  |  |
| 4. | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 5. | Оплата труда основных производственных рабочих |  |  |
| 6. | Дополнительная оплата труда основных производственных рабочих |  |  |
| 7. | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основных производственных рабочих |  |  |
| 8. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе |  |  |
| 8.1. | амортизация производственного оборудования |  |  |
| 9. | Ремонт и техническое обслуживание, в том числе |  |  |
| 9.1. | капитальный ремонт |  |  |
| 10. | Цеховые расходы |  |  |
| 11. | Общехозяйственные расходы, в том числе: |  |  |
| 11.1. | целевые средства на НИОКР (по установленному нормативу) |  |  |
| 11.2. | средства на страхования по установленному нормативу |  |  |
| 11.3. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  |  |
| 11.4. | уплата процентов по полученным кредитам (по бюджетным ссудам) |  |  |
| 11.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные сборы) всего, в том числе: |  |  |
|  | - налог на землю |  |  |
|  | - налог на пользователей автодорог |  |  |
| 11.6. | Другие затраты относимые на себестоимость продукции всего, в том числе |  |  |
|  | Арендная плата |  |  |
| 12. | Итого производственная себестоимость |  |  |
| 13. | Полезный отпуск, тыс. Гкал. |  |  |
| 14. | Себестоимость 1Гкал, руб./Гкал |  |  |
| 15. | Рентабельность 15% |  |  |
| 16. | Полная стоимость |  |  |
| 17. | Стоимость 1 Гкал, руб./Гкал |  |  |

Для правильности отнесения затрат на проведение ремонтных работ перечень работ, относящихся к капитальному ремонту сетей, рекомендуется согласовать с органами местного самоуправления и ГУ «Управление госэнергонадзора» по Чувашской Республике.

5. 1.Объем полезного отпуска тепловой энергии.

Объем полезного отпуска тепловой энергии в тепловых сетях определяется на основании договоров, заключенных с потребителями, показаний приборов учета, статистических отчетов, или укрупнено по следующей формуле:

Q = [(Пот х А1 + Пв, х A2)/N] х 100 х Ксн х Ктс (тыс. Гкал),

где:   Пот и Пв, - общая площадь с централизованной системой горячего водоснабжения соответственно (кв. м).

A1 и А2, - нормативы расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение соответственно.

Средние значения по Российской Федерации:

А1= 0,24 Гкал/кв. м;  А2 = 0,16 Гкал/кв. м;

N - доля потребления тепла конкретным потребителем в годовом полезном отпуске тепла в регулируемом периоде, %;

Ксн - коэффициент, учитывающий расход тепла на собственные нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяют расчетным или опытным путем, исходя из потребностей конкретного тепло источника, как сумму расходов тепла (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери тепла на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой, расхода тепла на подогрев мазута; расход тепла в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

- расход тепла на технологические процессы подготовки воды и пр.

Ксн - принимается равным

для газифицированных котельных - 1,023 - 1,024,

для котельных на твердом топливе - 1,026- 1,051.

для котельных на жидком топливе -1,04 - 1.097.

Ктс-  коэффициент,   учитывающий  потери  тепла тепловыми  сетями,   принимается  на основании показаний приборов учета, расчетов или укрупненно в размере 1,05-1,10.

Таблица 2.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии энергоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателей | Базовый период тыс. Гкал | Период регулирования тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии в котельных |  |  |
| 2. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных |  |  |
| 3. | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 4. | Общее количество тепловой энергии, передаваемой по сетям, в том числе в виде горячей воды в виде пара |  |  |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |  |
|  | % потерь |  |  |
| 5.1. | Потери в виде горячей воды |  |  |
|  | % потерь к отпуску горячей воды в сеть |  |  |
| 5.2. | Потери в виде пара |  |  |
|  | % потерь к отпуску пара в сеть |  |  |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе |  |  |
|  | горячая вода |  |  |
|  | пар |  |  |

Таблица 3.

# Структура полезного отпуска теплоэнергии и мощности

| № пп | Потребители | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощ- ность тыс. Гкал | Энергия тыс. Гкал | число часов исполь-зования | мощ- ность тыс. Гкал | Энергия тыс.Гкал | число часов исполь-зования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Промышленные и приравненные к ним потребители, из них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | промышленность, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |  |  |
|  | острый редуцированный пар |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилищные организации |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Агропром (без тепличного хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ЖСК |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Теплично-парниковые хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Гаражно-строительные кооперативы |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Гостиницы |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оптовые потребители - перепродавцы |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ВСЕГО отпущено потребителям |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.

# Техническая характеристика котельной

| Марка котла год пуска | Количество | Установленная мощность (МВт) | Нагрузка (МВт) | Количество часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Затраты на топливо, электрическую энергию и воду.

Затраты на топливо, электрическую энергию, воду рассчитываются, исходя из необходимого количества вида ресурса, но не выше нормативного и цены за единицу ресурса, действующей на момент расчета тарифов. Полученные расходы могут быть скорректированы с учетом индекса изменения цен на период регулирования.

Для сравнения в Приложении 1 приведены удельные расходы условного топлива (Таблица 1), топливные эквиваленты пересчета (Таблица 2), удельные нормы расхода электрической энергии (Таблица 3), удельные расходы воды в зависимости от средневзвешенной мощности одного котла в котельной.

5.2.1. Расчет затрат на топливо.

Производится, исходя из необходимого количества топлива на выработку тепловой энергии и цены за единицу натурального топлива (с учетом транспортных расходов).

Расход топлива  на  регулируемый  период  определяется,   исходя   из  удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал и выработки тепловой энергии.

Удельные  расходы   условного  топлива   могут   быть   определены   следующими способами

- по данным, указанным в паспортных характеристиках котлов;

- по результатам режимно-наладочных испытаний котлов, выполненных специализированными организациями;

- укрупненно в зависимости от средневзвешенной мощности котла и вида сжигаемого топлива. При наличии резервного топлива в котельной удельные нормы расхода топлива определяются, дифференцировано в зависимости от продолжительности работы котельной на резервном топливе. Пересчет условного топлива в натуральное производится путем деления объема условного топлива на топливный эквивалент пересчета.

Таблица 5.

# Расчет затрат на топливо

| № пп | Вид топлива | Расход услов-ного топлива тыс.т у.т. | Пере-водной коэф- фици-ент | Расход натураль-ного топлива тыс. т | Цена тонны натураль-ного топлива руб./т | Стои- мость топлива Млн.руб. | Стои-мость пере- возки руб./т | Стои-мость топлива с учетом перево-зок Млн.руб | Цена 1 тонны услов-ного топлива руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | БАЗОВЫЙ ПЕРИОД |
| 1. | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газ природный в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверх лимита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уголь, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| 1. | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газ природный в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверх лимита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уголь, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.

Расчет расхода условного топлива.

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отпуск тепловой энергии от котельной | тыс. Гкал |  |  |
| 2. | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |
| 3. | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т у.т. |  |  |

Таблица 7.

# Расчет потребности и стоимости топлива

| № пп |  | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход условного топлива тыс. т у.т. | Стоимость топлива млн. руб. | Цена 1 т у.т. руб./т у.т. | Расход условного топлива тыс. т у.т. | Стоимость топлива млн. руб. | Цена 1 т у.т. руб./т у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.

# Структура отпуска тепловой энергии по группам потребителей

| № пп | Наименование потребителя | Вырабо-тано тепловой энергии, всего тыс.Гкал | Отпущено тепловой энергии, всего тыс. Гкал | Расход натурального топлива | Действующий тариф по каждой энергоснабжаю-щей организации руб./Гкал | Сумма тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ млн. м3 | Мазут тыс. тонн | Уголь тыс.тонн |  |  |

5.2.2. Расчет затрат на покупную энергию.

Расчет затрат на электрическую энергию производится, исходя из расхода электрической энергии и тарифа на электроэнергию, действующего на момент расчета тарифов.

Расход электрической энергии на технологические нужды, связанный непосредственно с выработкой и транспортировкой тепла от котельной до потребителя, включает в себя: расходы электрической энергии на тягодутьевые устройства (вентиляторы, дымососы), насосы питательные, циркуляционные, химводоочистки, мазутные, вакуумные, привод  механизмов для транспортировки  топлива в  котельных,  топливоподготовки, топливоподачи, шлакоудаления.

Суммарное количество электрической энергии за планируемый период, кВт.ч, определяют по формуле:

Э = Этех+ Этр+Энас+Эон,

где:   Этех, Этр, Энас, Эон  - количество электрической энергии, соответственно требуемое для технологического оборудования, имеющего электропривод, на транспортирование  теплоносителя от источника до потребителя, на перекачку теплоносителя в насосных станциях при получении тепла со стороны, на собственные нужды котельной (на освещение, вентиляцию).

Количество электрической энергии на привод технологического оборудования, кВТ.ч, определяют по формуле:

n

Этех =  Σ NiZiKui: ηi,

i=1

где:      Ni, - номинальная мощность i-го двигателя, кВт ч, принимается из паспортных

данных;

Zi - полезное время работы i-ro оборудования, ч;

Кui - коэффициент использования мощности оборудования;

ηi- кпд i-ro электрооборудования;

n- количество оборудования.

n

Эосв= Σ Nосi Zмi,

i=1

где:     Nосвi - мощность i-ro установленного светильника, кВт;

Zмi - число часов использования осветительного максимумам (при отсутствии данных принимается для непрерывной работы при наличии естественного освещения равным 4800 ч, при отсутствии естественного освещения - 7700 ч);

n - количество светильников.

Затраты на приобретаемую со стороны тепловую энергию определяются согласно договорам и действующим утвержденным тарифам.

Таблица 9.

# Расчет затрат на покупную энергию

| № пп | Источник | Объем покупной энергии тыс.кВт ч тыс. Кгал | Расчет-ная мощ-ность тыс.кВтч Гкал/час | Тариф | Затраты на покупку мощ-ности млн.руб | Затраты на покупку энергии млн.руб | Всего затрат на покупную энергию млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одно-ставочный руб/кВт | Двухставочный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ставка за мощ-ность руб./кВт | Ставка за энергию руб./кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | БАЗОВЫЙ ПЕРИОД |
|  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покупная электроэнергия ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Покупная теплоэнергия ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ |
|  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покупная электроэнергия ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Покупная теплоэнергия ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3. Расчет затрат на воду.

Расчет затрат на воду производится, исходя из общего количества потребляемой воды для выработки тепловой энергии и цены 1 тонны воды, действующей на момент расчета тарифов.

Общее количество воды, потребное для выработки тепла, слагается из расходов на разовое накопление систем отопления и внешних трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения и расходов на собственные нужды котельной

Определение общего количества потребляемой воды для выработки тепла в котельной (укрупненная оценка) производится на основании приборов учета или по формуле:

Vв. зак = V x Nуст х Кт х Т (т),

где:     V - удельный расход воды на собственные нужды, подпитку теплосети, др.

расходы, т/ч/Гкач/ч;

Nуст - установленная мощность котельной, Гкал/ч;

Кт- оэффициент использования максимума нагрузки, определяемый по формуле:

Кт = Qвыр./Nуст. х 8760, где

Овыр. - годовое количество вырабатываемого тепла,

Т - продолжительность работы котельной, час.

Плотность воды принята равной 1 т/куб. м.

  - Затраты на материалы (реагенты).

Расчет затрат на материалы производится исходя из потребного количества реагентов для химводоочистки и цен за 1 тонну реагентов (с учетом транспортных расходов),  действующих на момент расчета тарифов и  с учетом индекса изменения цен.

  - Амортизационные отчисления.

Расчет амортизационных отчислений производится согласно данным бухгалтерии за месяц, предшествующий расчетному умноженным на количество месяцев в периоде расчета. При этом учитывается убытие и прибытие в регулируемом периоде основных фондов, задействованных в производстве тепловой энергии.

  - Фонд оплаты труда (ФОТ).

В ФОТ включаются затраты на оплату труда производственных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе производства, передачи и распределения тепловой энергии.

На эту статью не относится заработная плата служащих, младшего обслуживающего персонала и инженерно-технических работников (если последние не несут обязанностей вахтенного персонала), начальника цеха и его заместителей. Заработная плата этих работников планируется и учитывается в цеховых расходах. На эту статью также не относится заработная плата ремонтного персонала цеха, которая планируется и учитывается в расходах по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходах.

В плановые затраты на производство заработная плата включается в соответствии с действующими нормами и формами оплаты труда и утвержденными штатными контингентами.

Таблица 10.

## Расчет фонда оплаты труда персонала котельной.

| Наименование работников | Разряд рабо-чего | Числен- ность | Ставка руб./час | Кол-во часов | Наименование доплат | Всего фонд оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зарплата | Ночные | Премии | Выслуга |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| факт года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Дополнительная оплата труда.

К дополнительной заработной плате относятся выплаты предусмотренные законодательством о труде за не проработанное на производстве (не явочное) время оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе кормящих матерей, оплата времени, связанного с выполнением государственных обязанностей, выплата вознаграждения за выслугу лет и пр.

5.7. Отчисления на социальные нужды.

Указанные расходы отражаются по установленным законодательством нормативам обязательных отчислений органам социального страхования, Пенсионному фонду, Фонду занятости и Фонду медицинского страхования

5.8. Затраты производственного характера.

Затраты производственного характера включаются в себестоимость, исходя из необходимости проведения регламентных (ремонтных и других) работ и цен и тарифов на указанные работы и услуги, прогнозируемых на период регулирования. Предоставляются подробные расчеты и копии договоров

5.9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

К расходам на содержание и эксплуатацию оборудования относятся затраты по содержанию, амортизации и текущему ремонту производственного оборудования цехов, внутрицехового транспорта, рабочих мест, износу инструментов и приспособлений, включая и погашение стоимости быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений и затраты по их восстановлению.

5.10. Цеховые расходы.

Цеховые расходы по организации, действующей на правах самостоятельного подразделения, включают затраты на содержание аппарата управления, прочего цехового персонала, содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха, охрану труда.

Если цехом, кроме производства и передачи тепловой энергии, осуществляются другие виды деятельности, цеховые расходы относятся на себестоимость теплоэнергии и  услуг по передаче	энергии пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, занятых непосредственно на выработке и передаче тепловой энергии.

Основой для расчетов сметы цеховых расходов являются: планируемая структура цехового персонала и условия оплаты его труда; сметы на содержание зданий и инвентаря; сметы на текущий ремонт зданий; состав и стоимость основных фондов и нормы амортизационных отчислений; сметы расходов по испытаниям, опытам и исследованиям, проводимым цехом; сметы на расходы по охране труда; количество, стоимость и нормы износа малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря цеха и др. общецеховые расходы. (Сметы затрат составляются в соответствии с ведомостью № 12).

5.11. Общехозяйственные расходы.

Данная статья заполняется предприятиями, имеющими, кроме производства и передачи тепловой энергии, другие виды деятельности.

Статья является комплексной и отражает затраты, связанные с управлением и обслуживанием технологического процесса производства и передачи тепловой энергии, за вычетом налогов, обязательных отчислений и платежей, включаемых в себестоимость продукции.

Общехозяйственные расходы	рассчитываются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, занятых на производстве и передаче тепловой энергии от заработной платы нормативной численности работающих на предприятии при условии 100%-й загрузки его мощностей.

Смета общехозяйственных расходов составляется применительно к ведомости №15.

Укрупненно цеховые и общехозяйственные расходы не должны превышать 10-15% от полной производственной себестоимости за вычетом затрат на покупную энергию.

5.12. Прочие расходы.

В состав включаются:

- расходы, не учтенные другими статьями, и относимые на себестоимость исходя из действующих нормативных актов;

- налоги, обязательные отчисления и платежи, включаемые в себестоимость продукции.

5.13. Прибыль энергоснабжающей организации.

В расчет тарифов на тепловую энергию включаются:

- прибыль на развитие производства, в том числе на капитальные вложения, исходя  из  программы   производственного   развития,   согласованной  в  установленном порядке;

- налоги, уплачиваемые   за счет прибыли, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

расходы на прочие цели, включая платежи за превышение предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ - в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для организаций, основным видом деятельности которых является выработка и передача тепловой энергии, в расчет тарифов включаются   средства расходуемые на социальное развитие, включая капитальные вложения и образование фонда потребления, исходя из программы социального развития, согласованной с РЭК.

6. Расчет тарифа на производство и передачу тепловой энергии.

Среднеотпускной   тариф   на   тепловую   энергию,   отпускаемую   предприятием рассчитывается по формуле:

Т= (3+П) / Q,

где     3 и П - затраты и прибыль на производство и передачу тепловой энергии, тыс.            руб.;

Q - полезный отпуск тепловой энергии всем категориям потребителей, тыс. Гкал.

При расчете среднеотпускного тарифа для бюджетных организаций принимается рентабельность от 5 до 15%, для других организаций - 25%.

7. Расчет фактической себестоимости производства, распределения и передачи тепловой энергии.

Бухгалтерский   учет  затрат   на   производство   и   калькулирование   фактической себестоимости имеет своей целью:

- установить по энергоснабжающей организации фактический уровень затрат по достоверным  первичным  документам   на  фактический  объем   производства тепловой энергии, ее передачи и реализации;

- осуществить систематический контроль за соблюдением удельных расходов материальных и трудовых затрат и фондов заработной платы в натуральном и денежном выражении в размерах, не превышающих нормативных, в разрезе номенклатуры статей, предусмотренных планом.

7.1. Система счетов для учета затрат на производство тепловой энергии.

Для определения себестоимости продукции соответствующие затраты группируются на счете 20 «Основное производство» (для предприятий, где выработка тепловой энергии - основной вид деятельности) и счете 23 «Вспомогательные производства» (не основной вид деятельности).

Затраты цеха отражаются на счете 25 (25-1  «Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования», 25-2 «Общепроизводственные расходы»).

8. Расчет затрат на энергосберегающие мероприятия.

В соответствии со ст. 14 закона Российской Федерации «Об энергосбережении» потребителям и производителям энергетических ресурсов, осуществляющим мероприятия по энергосбережению, в том числе за счет производства и потребления продукции с лучшими, чем предусмотрено государственными стандартами, показателями, предоставляются льготы.

При определении тарифов на тепловую энергию должны учитываться экономически обоснованные затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение.

8.1. Потребитель тепловой энергии представляет энергоснабжающей организации  и РЭК проект энергосберегающих мероприятий с технико-экономическим обоснованием (с указанием затрат, срока окупаемости и экономического эффекта).

Экспертиза проекта в целях оценки повышения эффективности использования энергетических ресурсов и снижения затрат на топливо- и энергообеспечение проводится УГЭН или уполномоченный РЭК и УГЭН. организациями и экспертами.

8.2. Технико-экономическая экспертиза проекта проводится органом, устанавливающим тариф на тепловую энергию.

8.3 Рекомендуемый срок окупаемости проводимых энергосберегающих мероприятий - 2 года.

8.4.  Энергоснабжающая организация  включает  затраты на проведение энергосберегающих мероприятий в тариф тепловой энергии и осуществляет производство работ по представленной смете Общая сумма затрат не должна превышать 2% себестоимости производства тепловой энергии.

85. Контроль за целенаправленным использованием полученных средств и экономией топлива и энергии осуществляют организация, устанавливающая тариф, ГУ «Управление госэнергонадзор» по Чувашской Республике и другие организации, имеющие лицензию на проведение энергоаудита.

8.6. В случае выявления нецеленаправленного использования формируемых средств, на заседании РЭК утверждается новый тариф на тепловую энергию энергоснабжающей организации без учета использованных средств

Приложение 1

Таблица 1

## Удельные расходы условного топлива

| Средневзвешенная мощность котла, Гкал/час | Удельные расходы условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | Природный газ | Мазут | Уголь | Торф | Дрова |
| до 0,6 | 170,6-175,7 | 178,5-180,1 | 199,4-260,0 | 204,0-265,0 | 210,0-270,0 |
| св.0,6 до 3,0 | 157,1-174,5 | 162,1-176,0 | 174,2-190,2 | 179,6-196,7 | 185,8-203,5 |
| св. 3,0 до 10,0 | 156,9-168,0 | 160,0-174,2 | 173,2-189,8 | 174,8-191,6 | 176,4-193,4 |
| св. 10,0 до 50,0 | 152,0-160,5 | 154,8-164,9 | 162,0-177,3 |  |  |
| св. 50,0 | 151,0-157,6 | 153,2-159,1 |  |  |  |

Таблица 2

## Топливные эквиваленты пересчета

| № пп | Вид фактического топлива | Средние значения эквивалента | Теплота сгорания топлива, Гкал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природный газ | 1,129 – 1,157 | 7900 – 8100 |
| 2. | Мазут | 1,323 – 1,374 | 9260 – 9620 |
| 3. | Уголь | 0,714 – 0,893 | 5000 – 6250 |
| 4. | Дрова | 0,314 – 0,349 | 2200 - 2440 |

Таблица 3

## Удельные нормы расхода электроэнергии

| Средневзвешенная мощность котла, Гкал/час | Удельные расходы условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | Природный газ | Мазут | Уголь | Торф | Дрова |
| до 0,6 | 26 – 29 | 28 – 30 | 30 – 32 | 32 - 34 | 34 – 36 |
| св.0,6 до 3,0 | 24 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 | 30 – 32 | 32 – 34 |
| св. 3,0 до 10,0 | 22 – 24 | 24 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 | 30 – 32 |
| св. 10,0 до 50,0 | 20 – 22 | 22 – 24 | 24 - 26 |  |  |
| св. 50,0 | 18 – 20 | 20 – 22 |  |  |  |

Таблица 4

Удельные расходы воды в зависимости от средневзвешенной мощности одного котла в котельной

| Вид топлива | Удельный расход воды (т/ч/Гкал/ч) при средневзвешенной мощности котла, (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | до 0,6 | св.0,6 до 3,0 | св. 3,0 до 10,0 | св. 20,0 до 100,0 | св. 100,0 |
| Природный газ и мазут | 1,1 | 0,7 – 1,1 | 0,4 – 0,7 | 0,3 – 0,4 | менее 0,3 |
| Твердое топливо | 1,75 | 0,15 – 1,75 | 0,6 – 1,15 | 0,4 – 0,6 | менее 0,4 |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Республиканской энергетической комиссии Кабинета Министров Чувашской Республики

В.Г. Ковалев

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Чувашского Территориального управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

Т.И. Петрова

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономики

Чувашской Республики

А.М. Воротников